Е.Суховерхов (UA3AJT) поместил статью в ж.”Радио» №4, 1989г. Рациональное зерно изъятое из его схемы помещенное ниже – это выборка принципа действия формирователя кода лисы на

144 мГц.  Есть и другие схемы, но принцип тот же, отличия заключаются в предъявляемых требованиях к импульсам и в выборе элементной базы. Во всем этом предстоит разобраться, чтобы взвесить все преимущества каждой из схем формирователей кода выполненных по жесткой логике. Жесткая логика имеет преимущество простоты исполнения малолетними «радиоколупателями», мгновенный старт схемы без опроса, как в контроллерах, занимающего 1-3сек.(это дает возможность выключать схему на период цикла (4мин) и экономить питание). Так же можно в полевых условиях перепрограммировать таймерное включение, смену кода в ручном или автоматическом режиме. Но это уже позже. Сейчас проясним принцип действия формирователя кода.

Сигнал 4 Гц (1\4 сек) поступает на С1  триггера вход элемента 2И-НЕ (D1) и на счетный вход счетчика 4017. Первый опрос счетчика формирует паузы для первой половины кода (МО).

На выходе элемента D1 (зеленая линия) могут быть или точки или тире в зависимости от состояния управления по входу R (синяя линия). Когда на входе R1 «0» , триггер переключается по входу C1.  Логическая единица дает на инверсном входе также «1» и тогда элемент совпадения D1 пропускает точки., если «0», то тактовые импульсы суммируются  с  сигналом тире в виде «0», и на выходе D1 образуется «тире»Нижний по схеме триггер управляется по входу С2 сигналом   с выхода счетчика Q0 (красная линия).

Поэтому после первого опроса счетчика тире смешиваемые с инвертированным сигналом паузы дают код «МО», В дальнейшем после сброса по окончании опроса счетчика элемент D2 уже пропускает точки число которых определяется переключателем кода. При этом паузы через D3 пройти не могут из-за низкого «0» уровня через резистор 47к с инверсного выхода нижнего по схеме триггера , поэтому вместо инверсной паузы на D2- «1» и вторая часть кода добавляется к первой «МО».Положительный импульс на центральном контакте переключателя возвращает счетчик в исходное состояние путем сброса на вывод «RES», причем, когда формируются «паузы» этот сброс не проходит из-за нулевого потенциала в точке сброса благодаря диоду обозначенному синим цветом..