Схема формирователя кода предложенная А.М.Петровым (СПБ) имеет рекордно низкое число корпусов микросхем . Это достигнуто за счет смешивания запрещающих прохождение тире пауз на входе транзисторного инвертора. Вход D4 планирую применить для модуляции, хотя ранее он использовался для разрешения минутного цикла. Надо заметить, что при использовании CMOS микросхем входы придется заземлять через резисторы, чтобы входной сигнал был меньше ыходного. Кроме того, на выходах нужны защитные резисторы для предотвращения пробоя транзисторов микросхем сквозным током нагрузки.. В отличие от предыдущей схемы (fk1) порядок включения первой и второй частей кода изменен, но это не принципиально.

По моему есть смысл поменять транзисторный инвертор на 2И-НЕ, поскольку 2 из четырех будут заняты на генерацию модулирующих импульсов, а два остаются свободными.