ФОРМИРОВАТЕЛЬ КОДА ЛИСЫ  3

В ЦРКовском формирователе кода 1988 г. Завышенные требования к форме импульсов привели к тому, что два корпуса микросхем (закрашенные элементы) оказываются необязательными к использованию.

Два инвертора с последующим делением на два  могут быть исключены при коррекции формы импульса конденсаторами на входе последующих элементов и снижении частот мультивибраторов RC-цепями вдвое. Надо сказать что здесь 6-я позиция SW1 предназначена для контроля напряжения питания и к кодовой фразе отношения не имеет. При6нцип работы заключается в делении кодовой фразы на 2 части: содержащую тире и содержащую точки. Смена  выработки тире или точек начинается в счетчике по входу Q0 путем управления сперва по входу С2 одного триггера, а потом по входу R другого. При первом  опросе выводов счетчика сигналы пауз снимаются и смешиваются с сигналами тире, при втором опросе уже сигналы точек сбрасываются  на той точке, которая подключена к центральному выводу переключателя, причем на этом опросе  паузообразующие диоды не работают из-за нулевого потенциала на их анодах ( из-за диода подключенного к  выходу триггера, меняющего состояние от опроса к опросу).

Следуя изменениям, показанным красным цветом я планирую сократить число корпусов микросхем до четырех,  а также использовать этот ФК3 для автоматической смены кода «лисы144». Опыты продолжа-

ются.