Включение КР142ЕН1

Повышение надежности передатчиков существенно зависит от ёмкости аккумуляторов, т.к. стабильность часов формирователя кода зависит от Uпит. Использование КР142ЕН1  ограничено параметрами, указанными в справочниках, например: Uвых-Uвх мин.=4В   и Uвх.мин.=9В означают, что стабилизация должна наступать при питании формирователя кода U=13В, но серия К176 запирается уже при 10В. Действительно, включая мсх. по типовому включению, Uвых не удавалось поднять более 5-7В регулируя величину токовой защиты по выходу к.10 и в цепи управления к.3. Но если предположить, что потребляемый формирователем кода слишком мал (согласно характеристике на мсх производителя), то следует изменить нагрузочную характеристику мсх в отличие от типовой. Это удается закорачиванием  резистора , через который на к.8 поступает ток управления защитой. При этом

Uвых-Uвх мин., приведенное в справочнике (возможно для Iнагр макс =0.15А) снизилось до 1-1.5В

При Uвых мин=9.5В и Uвх=10.5В и выше. При Uвых.мин=9В стабилизация наступала при при питании 11В и выше. Это вполне приемлемо для работы усилителя мощности передатчика и для формирователя кода, т.к. после снижения Uаккумулятора до 10,5-11В дальнейший разряд наступает очень быстро. Напряжение 9-11В можно использовать с учетом снижения частоты  в формирователе часов на К176ИЕ5 на1-3Гц. В ситуации, когда лисы начинают накладываться друг на друга выходя из цикла на 2-10 сек мы имеем дело с неравномерным падением ёмкости акк. Из-за температузный или мощностных различий «лис». Стабилизация напряжения от 8,5 до 20В, как оказалось, достигается снижением питания формирователя до 7В и настройке часового кварца 32768Гц на этом напряжении.

Т.о. параметр Uвх.мин=9В имеет разброс (-)0,5В, а параметр Uвых-Uвх.мин. оказался равным

(-)1,5-2В. Т.о., если указанные в справочнике характеристики были неприемлемы, то при малых токах нагрузки (как в формирователе кода) проблема выбора источника тока в зависимости от разной мощности «лис»  отпадает.